## Slide 1: badanie uwalniania w technologii leków generycznych
Edyta Kozłowska

## Slide 2: Badanie uwalniania
wyłącznie jako test kontroli jakości stałej doustnej postaci leku
jako zamiennik badania biorównoważności
(w oparciu o BCS)
dawniej
obecnie

## Slide 3: System klasyfikacji biofarmaceutycznej (ang. Biopharmaceutics Classification System, BCS)
Grupa I
Substancje dobrze rozpuszczalne i dobrze przenikające
Grupa III
Substancje dobrze rozpuszczalne, ale słabo przenikające
Grupa II
Substancje słabo rozpuszczalne, ale dobrze przenikające
Grupa IV
Substancje słabo rozpuszczalne i słabo przenikające
Badanie biorownoważności?

## Slide 4: Kiedy można pominąć badanie biorównoważności?
grupa I BCS
≥ 85% analitu ulega rozpuszczeniu w
≤ 15 min
Brak wpływu substancji pomocniczych na szybkość wchłaniania leku
grupa III BCS
Substancja lecznicza szybko rozpuszczalna
Ilościowe i jakościowe podobieństwo do produktu referencyjnego

## Slide 5: Badanie uwalniania
Aparat koszykowy, łopatkowy (najczęściej stosowane);
Medium: roztwór o pH=1,2 (0,1M HCl) lub o pH w zakresie 6,8-7,4;
Standardowa objętość medium: 900 ml;
Temperatura: 37°C;
Szybkość obrotu:
  Koszyk -> 100 rpm,
  Łopatka -> 75 rpm;

## Slide 6: Najnowsze wytyczne FDA, a stanowisko EMA
FDA: Ilość medium zalecana do badania uwalniania dobrze rozpuszczalnych substancji to 500 ml (adekwatnie do objętości płynu w żołądku i jelicie cienkim);
EMA: różnica w wydajności mieszania przy zmniejszonej objętości medium (w porównaniu do standardowej);

## Slide 7: Podobieństwo profili uwalniania przy różnej objętości medium
Objętość medium musi być tak dobrana, żeby zapobiec wytracaniu substancji leczniczej.
Leki 2. i 4. grupy BCS -> objętość medium ≥ 900 ml
900 ml
500 ml
Prędkość obrotowa x 2,5

## Slide 8
szybkość mieszania
Zmienność metody
(spowodowana niepełnym rozpuszczeniem API)
Zmienność metody
Obserwacja różnic w profilach uwalniania

## Slide 9: „martwa strefa” i „pasy ochronne”
Znaczne różnice w szybkości przepływu w różnych położeniach wzdłuża dna naczynia;
„martwa strefa” bezpośrednio pod łopatką;
Niewielka zmiana położenia tabletki/kapsułki może powodować istotne różnice w szybkości rozpuszczania, co generuje zmienność wyników;
Maksymalna dopuszczalna precyzja metody (tzw. „pasy ochronne”) jako miara zmienności;
Aparat łopatkowy

## Slide 10
Czy badanie uwalniania jedną metodą jest odpowiednie jako narzędzie kontroli jakości postaci leku i przewidywania biorównoważności?
aparat łopatkowy – niewłaściwa konstrukcja z perspektywy mieszania hydrodynamicznego
Próby zwiększenia mocy różnicującej (tj. zmniejszenie szybkości mieszania, mniejsze objętości medium)
Zmienność metody

## Slide 11: Dziękuję za uwagę

## Slide 12: Literatura
European Pharmaceutical Review 2016, „Dissolution testing in the modern way” (nr1, str. 40 );
„Biorównoważność w ocenie skuteczności terapeutycznej leków generycznych” Dorota Jakoniuk, (Farm Pol, 2009, 65(12): 834-838);
„Badania biorównoważności” Zuzanna Kapsa;